Счетчики серии А EQ-meters

А41, А42 и А43, А44

Счетчики серии А представляют новое поколение приборов EQ-meters. Версии А41, А42 предназначены для учета энергии в однофазных сетях, а А43, А44 - в трехфазных сетях. Среди преимуществ новых счетчиков надо отметить современный компактный дизайн, графический дисплей с подсветкой, удобный интерфейс меню программирования, возможность измерения параметров сети и качества напряжения, хранение архивов, а также наличие встроенных интерфейсов M-bus или RS485(Modbus) для диспетчеризации. Счетчики серии А41, А42, А43, А44 зарегистрированы в Госреестре средств измерений РФ под № 52620-13 и № 52380-13 и могут использоваться для коммерческого учета электроэнергии.

| Гип | Кол-во модулей | Код заказа | Вид энергии | Класс точности | Число тарифов | Вх/выходы | Интерфейсы | Опции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1ф+N Прямое подключение на максимальный ток 80А

| А41 112-200 | 4 | 2CMA100083R1000 | А | 1 | 1 | И МП. ВЫХОД | ИК-порт, RS485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А41 412-200 | 4 | 2CMA100088R1000 | А (2 напр.) | 1 | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, RS485 | архивы |
| А41 413-200 | 4 | 2CMA100089R1000 | А (2 напр.) | 1 | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, M-bus | архивы |
| А41 513-200 | 4 | 2СМА100091R1000 | А/Р (2 напр.) | 1 | 4* | программ. | ИК-порт, M-bus | архивы, кач-во напряж. |

1ф+N подключение через трансформаторы тока/напряжения

| А42 112-200 | 4 | 2CMA100094R1000 | А | 1 | 1 | И МП. ВЫХОД | ИК-порт, RS485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А42 412-200 | 4 | 2CMA100098R1000 | А (2 напр.) | 1 | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, RS485 | архивы |

3ф+N Прямое подключение на максимальный ток 80А

| А43 212-200 | 7 | 2CMA100109R1000 | А | 1 | 1 | и мп. выход | ИК-порт, RS485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А43 412-200 | 7 | 2CMA100115R1000 | А (2 напр.) | 1 | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, RS485 | архивы |
| А43 413-200 | 7 | 2CMA100116R1000 | А (2 напр.) | 1 | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, M-bus | архивы |
| А43 512-200 | 7 | 2CMA100119R1000 | А/Р (2 напр.) | 1 | 4* | программ. | ИК-порт, RS485 | архивы, кач-во напряж. |
| А43 513-200 | 7 | 2CMA100120R1000 | А/Р (2 напр.) | 1 | 4* | программ. | ИК-порт, M-bus | архивы, кач-во напряж. |

3ф+N подключение через трансформаторы тока/напряжения

| А44 212-200 | 7 | 2CMA100123R1000 | А | 1 | 1 | И МП. ВЫХОД | ИК-порт, RS485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А44 452-200 | 7 | 2CMA100129R1000 | А (2 напр.) | 0,5S | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, RS485 | архивы |
| А44 453-200 | 7 | 2CMA100130R1000 | А (2 напр.) | 0.5S | 4* | 2 вх, 2 вых | ИК-порт, M-bus | архивы |
| А44 552-200 | 7 | 2CMA100134R1000 | А/Р (2 напр.) | 0,5S | 4* | программ. | ИК-порт, RS485 | архивы, кач-во напряж. |
| А44 553-200 | 7 | 2CMA100135R1000 | А/Р (2 напр.) | 0.5S | 4* | программ. | ИК-порт, M-bus | архивы, кач-во напряж. |

* встроенный тарификатор